Приложение 2

к протоколу общественных обсуждений

от 08 февраля 2013 г.

Обобщенная сводка замечаний и предложений,
 поступивших в ходе общественных обсуждений материалов ОВОС намечаемого строительства 
комплекса по прокалке кокса с применением технологии прокаливания в ретортных печах 
производительностью 300 тыс. тонн/год на ОАО «РУСАЛ Саяногорск», и ответов на них

Сводка подготовлена на основании анализа анкет. (133 шт.) и письменных замечаний и предложений от жителей и организаций (6 писем). Ответы подготовлены исполнителями ОВОС, специалистами проектных организаций, заказчиком.

| № | Вопросы, замечания и предложения | Ответ |
| --- | --- | --- |
|  | С какой целью хотят построить завод? | Цели проекта строительства комплекса: обеспечение анодного производства ОАО «РУСАЛ Саяногорск» собственным прокаленным нефтяным коксом; исключение зависимости от поставок импортного сырья; снижение себестоимости производства алюминия; улучшение качества анодов, и, как следствие, снижение их расхода и уменьшение выбросов загрязняющих веществ, т.е. в т.ч. улучшение экологической ситуации. |
|  | Где используется такая технология, в каких странах? | В Китае 50% заводов используют технологию прокаливания в ретортных печах. Проектируются и строятся такие производства в ОАЭ, Бразилии. |
|  | Есть ли аналоги в России такого комплекса – алюминиевый завод плюс коксопрокалочный комплекс и где? | Прокалка кокса во вращающихся печах есть на ряде алюминиевых заводов. Прокалка в ретортных печах до настоящего времени на алюминиевых заводах не применялась. Ретортные печи более экологичны, чем вращающиеся. |
|  | Чем обосновывается выбор саяногорской площадки? Почему не в другом месте? Строительство коксового производства нужно, но в другом месте (регионе, других «грязных» городах) | Производимый прокаленный кокс будет предназначен для производства анодов на ОАО «РУСАЛ Саяногорск». Размещение на других площадках нецелесообразно с точки зрения ухудшения качественных характеристик кокса при транспортировке. Кроме того, проектируемый комплекс встраивается в существующую инфраструктуру Саянского промузла, вследствие этого нагрузка на территорию будет меньше, чем если бы комплекс планировался на территориях, свободных от техногенной нагрузки. По результатам ОВОС воздействие на территорию от планируемого комплекса оценивается как низкое. |
|  | В ходе общественных обсуждений недостаточно рассмотрены вопросы: по заболеваниям, в т.ч. онкологическим в Саяногорске; по профзаболеваниям; по экологии; по системе очистки производства влияние на окружающую среду; влияние на организм человека, повышение заболеваний онкологией. | Предварительные материалы ОВОС и Резюме нетехнического характера были представлены в свободном доступе для ознакомления общественности в период с 26.12.2012 г. по 07.02.2013 г. Все желающие в этот период могли ознакомиться с материалами ОВОС. Цель слушаний, состоявшихся 08.02.2013 г., - возможность напрямую пообщаться с инициаторами намечаемой деятельности; задать вопросы, получить ответы, высказать свои опасения и замечания к проекту. Всем желающим была представлена возможность высказать свое мнение, выступить с заявлением и задать вопросы. По всем комментариям, озвученным на слушаниях, были даны аргументированные ответы. Все замечания и предложения, поступившие в течение всего процесса общественных обсуждений, войдут в специальный Отчет, где также будут даны разъяснения и представлены ответы на вопросы общественности. Следует отметить, что степень детализации оценки определялась исходя из специфики проектируемого объекта, природно-климатической и социально-экономической характеристик района и выполнялась с учетом существующих воздействий, оказываемых предприятиями Саянского промузла на окружающую среду. |
|  | Что значит «минимальное загрязнение воздушного бассейна»? | В материалах ОВОС речь шла о «низкой» степени воздействия прокалочного комплекса на атмосферный воздух (максимальная зона влияния составляет 3750 м, вклад в общий суммарный выброс предприятий Саянского промузла менее 3 %). Но с учетом того, что прокалочной комплекс будет входить в состав ОАО «РУСАЛ Саяногорск», в работе оценивалось суммарное воздействие всех предприятий Саянского промузла. Суммарное воздействие предприятий Саянского промузла на атмосферный воздух оценивается как «умеренное», т.е. не смотря на то, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в контрольных точках (граница санитарно-защитной зоны и селитебные территории) не превышает санитарно-гигиенических нормативов по всем ингредиентам, воздействие распространяется на значительные расстояния (зона влияния 19,4 км) и косвенно влияет на другие компоненты окружающей среды (почвы, подземные воды, биоресурсы). |
|  | Как повлияет данное производство на здоровье наших детей, жителей? Где гарантии, что человек останется здоров? | Выполненные расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ при вводе прокалочного комплекса с учетом всех предприятий Саянского промузла показали, что уровни загрязнения атмосферы в жилой зоне останутся практически без изменений. Кроме того, расчетные зоны влияния выбросов загрязняющих веществ прокалочного комплекса не доходят до границ ближайших населенных пунктов. При штатном режиме работы прокалочного комплекса выбросов канцерогеноопасных загрязняющих веществ и выбросов фтористых соеднений, оказывающихся наибольшее влияние на здоровье населения, не будет. Таким образом, можно сделать вывод, что производство прокаленного кокса на ОАО «РУСАЛ Саяногорск» не окажет влияния на здоровье жителей населенных пунктов района расположения Саянского промузла. |
|  | Как влияют выбросы, которые в пределах ПДК, на здоровье? |  |
|  | Как отразится постройка этого комплекса на экологии нашего города? Насколько ухудшатся показатели экологической чистоты в городе и ближайших деревнях? |  |
|  | Уровень загрязнения окружающей среды через 5-10 лет | Увеличения загрязнения окружающей среды, обусловленного деятельностью предприятий Саянского промузла, не прогнозируется. Следует отметить, что РУСАЛ уделяет большое внимание вопросам экологии и стремится свести к минимуму влияние своих предприятий на окружающую среду. Основные направления экологической деятельности РУСАЛа: модернизация производства, оснащение предприятий новым современным оборудованием; разработка и внедрение новых экологичных технологий производства. |
|  | Влияние на развитие города, социальная деятельность. Что получит город? | Будет создано 93 новых рабочих места; средний уровень заработной платы на прокалочном комплексе 35 000 руб.; ожидается увеличение налоговых поступлений в бюджеты местного и регионального уровней (налог на имущество, налог на доходы физических лиц, социальные отчисления, налог на прибыль.) В результате ввода прокалочного комплекса ожидается дополнительная прибыль, часть которой будет направлена на реализацию социальных и экологических программ. |
|  | Как в РХ и Саяногорске будет развиваться туристический бизнес? Кто поедет кататься на горных лыжах в ущерб здоровью? | В соответствии с нормативными документами вопросы развития туристического бизнеса в РХ и Саяногорске не входят в задачи ОВОС. |
|  | Какой процент от доходов прокалочного комплекса будет отчисляться/тратиться на экологические программы? Какие компенсирующие природоохранные мероприятия предусматриваются в проекте? | Природоохранные мероприятия планируются и выполняются, когда для этого появляются необходимость и обязательства. Их принято измерять в денежном выражении. Планируется направлять на природоохранные мероприятия не менее 50 млн. руб/год. |
|  | Предусмотрена ли зеленая зона вокруг прокалочного комплекса. Будет ли завершена и обустроена СЗЗ Саянского промузла до ввода комплекса? | В настоящее время работы по обустройству о озеленению СЗЗ выполнены на 50%. Планируется, что к моменту ввода прокалочного комплекса в эксплуатацию эти работы будут выполнены в полном объеме. |
|  | Городские очистные не справляются. Будет ли модернизация? Как будет обеспечиваться нормативная очистка сточных вод? | Да, действительно, степень очистки не соответствует установленным нормативам. Эксплуатацию городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод ведет ЗАО «Байкалэнерго». Данные вопросы относятся к их компетенции. У разработчиков ОВОС отсутствует информация о планируемых данной организацией природоохранных мероприятиях. |
|  | Предусмотренная система газоочистки неэффективна. Газы очищаются только от пыли. | Нецелесообразность очистки от газовой составляющей выбросов прокалочного комплекса в данном проекте вызвана следующими предпосылками: - выбросы газообразных загрязняющих веществ (оксидов азота и диоксида серы) от прокалочного комплекса с учетом всех предприятий Саянского промузла не создают превышений гигиенических нормативов на границе СЗЗ и в жилой зоне, что подтверждается расчетами рассеивания выбросов; нормативное качество атмосферного воздуха обеспечивается. - газоочистные сооружения для улавливания оксидов азота и диоксида серы из низкоконцентрированных газов чрезвычайно капиталоёмки и не экономичны, в связи с чем они не нашли применения в теплоэнергетике (ТЭЦ и котельные), в химической промышленности и других областях. Их применение для данного прокалочного комплекса вызовет значительное удорожание проекта и сделает его экономически невыгодным. - использование газоочистных аппаратов для улавливания диоксида серы приводит к образованию крупнотоннажных отходов – шламов газоочистки с высоким содержанием серы и необходимости устройства дополнительного шламового поля. |
|  | Практически не отражена доля улавливания газообразных веществ электрофильтрами. |  |
|  | Не приведена схема транспортировки сырья от производителя до промплощадки | Транспортировка кокса будет осуществляться аналогично существующей в настоящее время в полувагонах |
|  | Не рассмотрен вопрос увеличения нагрузки по транспортировке сырья и других компонентов производства и, соответственно, негативного влияния на окружающую среду этой части производственного процесса. | В среднем объем поставок сырья на САЗ увеличивается на 2 вагона в сутки. В силу того, что пылевыделение при транспортировке сырого нефтяного кокса гораздо меньше, чем при транспортировке прокаленного, загрязнение окружающей среды коксовой пылью будет меньше |
|  | Какова величина ожидаемой себестоимости ПК? | Ожидаемая себестоимость прокаленного кокса производимого прокалочным производством САЗа составит 205-210 $/т. |
|  | Оценка воздействия на окружающую среду неубедительна. Исследования проплачены РУСАЛом, они несерьезны | Все прогнозные расчеты в материалах ОВОС выполнены с использованием утвержденных методик и программных продуктов, в соответствии с требованиями законодательства РФ. В ОВОС также в большом объеме представлены данные по фоновому загрязнению ГУ «Хакасский ЦГМС», результаты исследований загрязнения компонентов окружающей среды, выполненные ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» и ФГБУ ГСАС «Хакасская», НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН. Данные организации не являются ведомственными структурами компании «РУСАЛ». |
|  | Сомнения в результатах рассеивания выбросов загрязняющих веществ | Для оценки влияния прокалочного комплекса с учетом всех предприятий Саянского промузла были выполнены расчеты рассеивания выбросов на основе утвержденной и действующей природоохранной документации предприятий промузла (проектов ПДВ) и данных о выбросах прокалочного комплекса на основе данных технологов-проектировщиков и гарантийных показателей предприятий-поставщиков газоочистного оборудования. Расчеты рассеивания выбросов выполнялись в соответствии с ОНД-86 по унифицированной программе автоматизированного расчета концентраций загрязняющих веществ в атмосфере «Эколог», разработанной НПО «Интеграл», согласованной ГГО им.А.И.Воейкова в установленном порядке. Программа «Эколог» реализует все основные положения методики ОНД-86, т.е. расчетные максимальные концентрации соответствуют неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе опасной скорости ветра. Перебор направлений ветра – стандартный – через 10. Полученные значения расчетных максимальных концентраций характеризуют степень опасности загрязнения атмосферного воздуха. Расчеты выполнялись с учетом предоставленных ГУ «Хакасский ЦГМС» метеорологических характеристик местности и данных по фоновому загрязнению. Такой подход к нормированию выбросво загрязняющих веществ в атмосфере и установлению предельно допустимых выбросов в РФ является стандартным и используется на всей территории РФ. |
|  | Недостаточно оценены уровни загрязнения атмосферы (не представлены объемы увеличения анодного производства и объемы выбросов загрязняющих в результате увеличения анодного производства) | Предварительный вариант ОВОС был разработан с учетом возможной перспективы развития ОАО «РУСАЛ Саяногорск» в части возможного увеличения мощности анодного производства, исходя из предпосылок рассмотрения «наихудшей» ситуации нагрузки на атмосферный воздух. Увеличение мощности анодного производства – это отдельный (не зависящий от ввода прокалочного комплекса) проект, поэтому была оценена общая суммарная нагрузка, подробно увеличение мощности анодного производства в предварительных материалах ОВОС не рассматривалось. Предварительная оценка показала, что даже с учетом возможного увеличения мощности анодного производства дополнительная нагрузка при вводе прокалочного комплекса будет минимальна и не создаст превышений гигиенических нормативов на границе СЗЗ и в жилой зоне.При доработке материалов ОВОС определено, что увеличения выпуска анодов не будет. |
|  | Непосредственно в 5-километровой зоне алюминиевого завода характеристика флоры и растительности дана не полностью | В настоящий момент исполнителями ОВОС получена недостающая информация о краснокнижных видах растений, зафиксированных в 5-ти км зоне от Саянского промузла. Данные уточнения будут внесены в окончательные материалы ОВОС. |
|  | Не даны ответы по загрязнению Шушенского района двумя алюминиевыми заводами | В разделе 6.4.4.2 предварительных материалов ОВОС даны результаты загрязнения почв фтором в Шушенском районе по данным исследований ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации». В разделе 6.4.4.3 приведены результаты исследований ФГБУ ГСАС «Хакасская» содержания бенз(а)пирена в почвах, которые затрагивают и территории Шушенского района. В разделе 6.7.5.1 приведены данные по содержанию фторидов в водотоке р.Енисей у д.Сизая Шушенского района. В разделе 6.10.4.4 приведены данные ГСАС «Хакасская» по содержанию фтора в продукции растениеводства, в травах естественных сенокосов и пастбищ, силосных культурах и лесных массивах Шушенского района. Согласно проведенным исследованиям, все вышеуказанные воздействия на территории Шушенского района находятся в пределах допустимых значений. В связи с отсутствием стационарного поста наблюдений системы Государственного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в Шушенском районе данные по качеству атмосферного воздуха не представлены. |
|  | Не конкретизирована система экологического мониторинга Сяанского промузла в населенных пунктах Шушенского района |  |
|  | Не предусмотрено заключение соглашения с администрацией Шушенского района о предоставлении сведений по результатам мониторинга загрязнения окружающей среды | Завод готов направлять информацию о результатах мониторинга состояния окружающей среды в Шушенском районе не только в Управление Росприроднадзора по РХ (как это делается ежегодно), но и по запросу администрации Шушенского района – в 1 –ом квартале, ежегодно. |
|  | В ОВОС не учтены природно-климатические условия (роза ветров) и суммарный эффект всех производств плюс СШГЭС, влияющие на соседний Шушенский район | Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в ОВОС выполнены с учетом всех предприятий Саянского промузла и с обязательным учетом природно-климатических условий района расположения по данным ГУ «Хакасский ЦГМС». Расчеты производятся для всех направлений ветра и отражают наихудшие условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ. Расчеты рассеивания выбросов показали, что в ближайших к Саянскому промузлу населенных пунктах нормативное качество воздуха обеспечивается, соответственно нет предпосылок рассматривать отдельно населенные пункты Шушенского района, которые находятся значительно дальше от промузла чем г.Саяногорск и п.Новомихайловка. Результаты многолетнего мониторинга почвы и растительности на территории Шушенского района показывают содержание фтора и бенз(а)пирена в пределах допустимых значений, что позволяет сделать вывод о незначительности влияния предприятий Саянского промузла на Шушенский район. Источниками выделений загрязняющих веществ на СШГЭС могут быть ремонтные мастерские и вспомогательные службы. Учет СШГЭС как источника выбросов в материалах ОВОС прокалочного комплекса нецелесообразен в связи со значительной ее удаленностью от предприятий Саянского промузла. |
|  | Какие вредные отходы будут в процессе производства на прокалочном комплексе и каким образом, в каком месте их будут складировать? | Подробная характеристика отходов, планируемых к образованию на прокалочном комплексе, представлена в разделе 7.7.2 материалов ОВОС. На планируемом объекте будет образовываться 19 видов отходов 1,3,4 и 5 класса опасности. Около 91,6% от общей массы отходов будут составлять отходы коксовой пыли, которые в полном объеме будут возвращаться в производство. Остальную часть отходов планируется передавать специализированным организациям и размещать на полигоне ТБО и нетоксичных промышленных отходов ОАО «РУСАЛ Саяногорск». Необходимости в дополнительных объектах размещения отходов не возникнет. |
|  | Не предусмотрены мероприятия по улавливанию и утилизации выбросов загрязняющих веществ (NO, NOx, SO2) с учетом наилучших существующих технологий, либо обоснование отсутствия применения данных установок | Выбросы газообразных загрязняющих веществ (оксидов азота и диоксида серы) от прокалочного комплекса с учетом всех предприятий Саянского промузла не создают превышений гигиенических нормативов на границе СЗЗ и в жилой зоне, что подтверждается расчетами рассеивания выбросов; нормативное качество атмосферного воздуха обеспечивается. Газоочистные сооружения для улавливания оксидов азота и диоксида серы из низкоконцентрированных газов чрезвычайно капиталоёмки и не экономичны, в связи с чем они не нашли применения в теплоэнергетике (ТЭЦ и котельные), в химической промышленности и других областях. Кроме того, использование газоочистных аппаратов для улавливания диоксида серы приводит к образованию крупнотоннажных отходов – шламов газоочистки с высоким содержанием серы и необходимости устройства дополнительного шламового поля. Данное обоснование войдет в окончательные материалы ОВОС. |
|  | Почему на заводе КСРЗ все разрушили? Почему на этой базе не открыли менее вредное производство? | Вопрос о разрушении завода КСРЗ направлен не по адресу, поскольку не имеет отношения ни к данному проекту, ни к РУСАЛу в целом. |
|  | Плохое информирование населения | Информирование населения г. Саяногорска, Алтайского, Бейского и Шушенского районов осуществлялось на стадии составления технического задания на выполнение ОВОС (октябрь-ноябрь 2012 г.) и на стадии обсуждения предварительных материалов ОВОС. Документы были размещены для ознакомления в библиотеках указанных муниципальных образований, в электронном виде – на сайтах администраций этих муниципальных образований. Соответствующие объявления были даны в официальных печатных изданиях этих муниципальных образований, республиканской газете «Хакасия», на сайтах администраций муниципальных образований. Мероприятия по информированию населения были выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ. |
|  | Строительство комплекса недопустимо/нежелательно/ неправильно/не хотелось бы | Выполненные расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ при вводе прокалочного комплекса с учетом всех предприятий Саянского промузла показали, что уровни загрязнения атмосферы в жилой зоне останутся практически без изменений. Кроме того, расчетные зоны влияния выбросов загрязняющих веществ прокалочного комплекса не доходят до границ ближайших населенных пунктов. При штатном режиме работы прокалочного комплекса выбросов канцерогеноопасных загрязняющих веществ и выбросов фтористых соеднений, оказывающихся наибольшее влияние на здоровье населения, не будет. Таким образом, можно сделать вывод, что производство прокаленного кокса на ОАО «РУСАЛ Саяногорск» не окажет влияния на здоровье жителей населенных пунктов района расположения Саянского промузла. |
|  | Существующий уровень загрязнения и так высок; вредных производств в регионе и так достаточно. |  |
|  | Город и так маленький, двух алюминиевых заводов хватает, уже есть два завода, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека |  |
|  | Вредное производство |  |
|  | Загрязняющих веществ много |  |
|  | Прокалочный комплекс окажет негативное воздействие на экологию, окружающую среду; ни один завод не влияет благотворно на окружающую среду; экологическая ситуация в городе и так плохая |  |
|  | Заболеваемость онкологией в Саяногорске высокая, на первом месте, увеличивается. Также и другие заболевания (аллергические) |  |
|  | Новое производство окажет вредное влияние на здоровье; увеличится рост заболеваний (в т.ч. онкологических заболеваний) |  |
|  | За здоровье семьи, внуков, правнуков и всех жителей Саяногорска |  |
|  | Зона загрязнения вплотную приблизится к населенным пунктам | При вводе прокалочного комплекса существующая ситуация загрязнения атмосферного воздуха согласно проведенным расчетам прогнозной оценки загрязнения атмосферы существенно не изменится. При оценке воздействия на атмосферный воздух различают две зоны: санитарно-защитная зона (СЗЗ) и зона влияния выбросов. СЗЗ предприятий Саянского промузла утверждена и составляет 2,5 км во всех направлениях, проведенные расчеты рассеивания выбросов предприятий Саянского промузла с учетом ввода прокалочного комплекса показали, что ее размер будет являться достаточным и не потребует корректировки. Зона влияния выбросов – это все территории, на которых максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ >0,05 долей ПДК. Она определяется для каждого загрязняющего вещества или группы суммации отдельно. Максимальная зона влияния предприятий Саянского промузла отмечается по группе суммации фторидов и составляет 19,4 км в западном направлении от промплощадки завода. С вводом прокалочного комплекса данная зона влияния не изменится, т.к. выбросы фтористых соединений не характерны для технологии прокалки. |
|  | Строительство комплекса повлечет отток населения из города | Согласно данным статистики в РФ среди причин миграции на первом месте находятся экономические факторы (безработица, инфляция, желание улучшить благосостояние, получить хорошо оплачиваемую работу). Строительство комплекса предполагает организацию 93 рабочих мест, средний уровень заработной платы составит порядка 35 000 руб., что должно напротив способствовать формированию положительного миграционного сальдо в регионе. Уровень безработицы по городу в 2011 г – 2,8%, в 2012 г – 2,2%, в т.ч. 42% безработных – это трудоспособные мужчины. Кроме того, ежегодно саяногорский политехнический техникум выпускает более 60 технических специалистов. В связи с тем, что в городе только два предприятия – СШГЭС и РУСАЛ обеспечивают достойную заработную плату, а количество рабочих мест на этих предприятиях ограничено, трудоспособное население уезжает из города. Создание новых высокооплачиваемых рабочих мест как раз остановит отток населения. |
|  | Проектируемая газоочистка сможет улавливать взвешенные частицы и пыль, а угарные газы и смолистые вещества будут попадать в атмосферу и нанесут ущерб окружающей среде. Примеры очистных сооружений не убедительны | Уникальность технологии прокаливания кокса в ретортных печах заключается в использовании летучих веществ, образующихся при нагреве кокса в печах, для нагрева самих ретортных печей через простенки, находящиеся между ретортами (сжигание летучих в дымовых каналах). Благодаря этому для прокалки кокса в ретортных печах не требуется никакого дополнительного топлива. В процессе этого происходит полный дожиг углеродсодержащих продуктов (оксида углерода и смолистых веществ), характерных для выбросов при прокалке кокса в применяющихся в России вращающихся печах.. |
|  | Строительство комплекса возможно | Эксплуатация комплекса по прокалке кокса в г. Саяногорске окажет ряд положительных воздействий на социально-экономические условия территории: создание новых рабочих мест (93 рабочих места), повышение уровня жизни, увеличение доходов и покупательной способности населения, увеличение налоговых поступлений в бюджеты местного и регионального уровней. |
|  | Строительство комплекса необходимо, как для РУСАЛа, так и для города |  |
|  | Строительство комплекса положительно влияет на жизнь города |  |
|  | Начать строительства прокалочного комплекса |  |
|  | Способствует дальнейшему развитию региона |  |
|  | Снижает общие выбросы за счет более качественного российского кокса по сравнению с импортным | Действительно, улучшение качества анодов и снижение их расхода может позволить снизить выбросы бенз(а)пирена ~ 3 %, а общие выбросы по заводу ~ 9 т/год. |
|  | В регионе надо развивать туризм, сферы культуры и отдыха | В соответствии с нормативными документами вопросы развития туристического бизнеса в РХ и Саяногорске не входят в задачи ОВОС. |
|  | После реализации проекта выполнить модернизацию очистных сооружений основного производства | Существующие очистные сооружения работают с эффективностью 98,5% (САЗ) и 99,5% (ХАЗ) и не нуждаются в значительной модернизации в настоящее время. При снижении эффективности, данный вопрос может рассматриваться в рамках инвестиционной программы РУСАЛа. |
|  | Необходимо обеспечить эффективную очистку отходящих газов от печей прокаливания. Включить в проект дополнительные фильтры. Предусмотреть дополнительные очистные сооружения – в авральном режиме; газоочистные установки на аварийной трубе | На стадии обсуждения предварительных материалов ОВОС строительства прокалочного комплекса данное замечание было учтено, инвестором было принято решение о направлении потока пылегазовоздушной смеси при обжиге ретортных печей (пуск в работу) на газоочистные установки ретортных печей – электрофильтры. |
|  | Рассмотреть в ОВОС возможность размещения отходов, образующихся в результате строительства и эксплуатации комплекса с учетом данных о ежегодном количестве отходов, размещаемых на полигоне ОАО «РУСАЛ Саяногорск», и предусмотреть иные пути решения проблемы размещения и обезвреживания отходов (существующие объекты размещения отходов не рассчитаны на дополнительный объем) | Для перспективного размещения твердых бытовых и нетоксичных промышленных отходов проектом «ОАО «РУСАЛ «Саяногорск». Модернизация производства» предусмотрено сооружение трех дополнительных карт полигона твердых бытовых и нетоксичных промышленных отходов с поочередным вводом в эксплуатацию (проектный срок эксплуатации каждой карты составляет 3,3 года). На проект получено положительное заключение ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» № 758-07/ГГЭ-5006/02 от 18.10.2007 г. Эксплуатация дополнительных карт полигона с проектной мощностью до 17 000 т/год планируется с 2015 года. Срок эксплуатации дополнительных карт – 10 лет. Окончательные материалы ОВОС (раздел 7.7) будут дополнены обоснованием возможности размещения неутилизируемых отходов от эксплуатации прокалочного комплекса на полигоне твердых бытовых и нетоксичных промышленных отходов ОАО «РУСАЛ Саяногорск», обоснование будет представлено в таблице 7.7.2-2 окончательных материалов ОВОС. |
|  | Необходимо проведение независимой экспертизы для установления прогноза воздействия производства кокса на окружающую среду и здоровья населения. Серьезно проработать вопросы экологии независимыми от РУСАЛа специалистами, независимыми от администрации города | Один из основных принципов выполнения ОВОС – независимость оценки. Для этого к выполнению работы была привлечена компания ООО «ИнЭкА-консалтинг», не являющаяся структурным подразделением РУСАЛ. Кроме того, при выполнении ОВОС были использованы результаты специальных исследований, результаты инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий в районе намечаемого строительства, данные государственных докладов, официальных баз данных, фондовых и литературных источников Все прогнозные расчеты в материалах ОВОС выполнены с использованием утвержденных методик и программных продуктов, в соответствии с требованиями законодательства РФ. В ОВОС также в большом объеме представлены данные по фоновому загрязнению Государственного управления «Хакасский ЦГМС», результаты исследований загрязнения компонентов окружающей среды, выполненные ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» и ФГБУ ГСАС «Хакасская», НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН. Данные организации также не являются ведомственными структурами компании РУСАЛ и имеют необходимые лицензии и аккредитации на выполнение работ. |
|  | Независимый от РУСАЛ институт должен просчитать зону вредного влияния по различным компонентам и соотнести с утвержденным генеральным планом | Данная работа возможна при соответствующей ее организации органами местного самоуправления или общественными объединениями. |
|  | Организовать анализ заболевания лиц, работающих на промплощадке и проживающих в близлежащих населенных пунктах к промплощадке | Такой анализ производится компетентными медицинскими учреждениями. |
|  | Скорректировать границы СЗЗ в соответствии с фактическим загрязнением окружающей среды | От объектов Саянского промузла Постановлением Главного санитарного врача РФ от 02.09.2011 г. № 118 установлена санитарно-защитная зона размером 2,5 км, общей площадью 3550 га. Размер ее достаточности был определен расчетами максимальных приземных концентраций и подтвержден данными натурных измерений концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ. |
|  | Проведение научных исследований состояния почвенного покрова на наличие тяжелых металлов и исследование снежного покрова на наличие поллютантов в зоне влияния завода | На ОАО «РУСАЛ Саяногорск» разработана и действует программа комплексного экологического мониторинга за загрязнением подземных и поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха, продукции растениеводства, снежного покрова веществами, специфичными для алюминиевых производств. Площадь исследований охватывает территории Алтайского, Бейского, Шушенского района и МО г. Саяногорск. |
|  | Рекомендуем разработать и внедрить план управления экологическими и социальными вопросами Саяногорского алюминиевого завода | План управления экологическими и социальными вопросам уже был разработан ранее, с учетом мощностей ООО «ХАЗ», и выполняется на постоянной основе. |
|  | Расширить спектр анализируемых веществ, загрязняющих окружающую природную среду | При выполнении контролирующими органами проверок на ОАО «РУСАЛ Саяногорск» в том числе рассматриваются и схемы производственного экологического контроля. В компетенции Росприроднадзора и Роспотребнадзора находится изменение/дополнение этих схем. При необходимости по указаниям контролирующих органов спектр анализируемых веществ, загрязняющих окружающую среду, может быть расширен. |
|  | Организовать публикацию материалов по проведенным исследованиям почвы, растительности и снежного покрова и довести сведения о состоянии окружающей среды в районе воздействия предприятия для широкой общественности | Данные мониторинга передаются в Росприроднадзор Республики Хакасия, который ежегодно публикует доклады о состоянии окружающей среды в Республике и выкладывает их в открытый доступ. |
|  | ОАО «РУСАЛ Саяногорск» продолжить программу мониторинга биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях. | Выполнение этой программы поддерживается заводом на постоянной основе и ежегодно, по договору с НФ «Страна Заповедная» |
|  | Предусмотреть компенсирующие мероприятия для природных комплексов Шушенского района при «минимальном загрязнении» | Компенсирующие мероприятия не могут быть заложены в проект строительства прокалочного комплекса, потому что негативное влияние именно этого производства ничтожно. Данные темы обязательно будет учтены при ежегодном планировании и утверждении программ РУСАЛа в части экологии (взаимодействие с фондом «Страна заповедная»). |
|  | Предусмотреть компенсирующие мероприятия для населения Шушенского района при «минимальном загрязнении» (объединиться всем заводам алюминия и косового производства), например: - создание памятника природы «Койбальская степь» (левый берег р.Енисей вдоль Шушенского района); - создание этно-культурного парка «Село Саянское – казачий укрепительный острог» (находится буквально под трубами алюминиевых заводов; - мониторинг здоровья всех возрастных групп населения Шушенского района при «минимальном загрязнении»; - мониторинг состояния природных комплексов на территории Шушенского района |  |
|  | Озвучить историю имеющихся данных производств в России, статистику экологии и заболеваний территорий, где уже есть такие заводы. Учесть влияние недоработок таких производств. | В 70-х годах прошлого века на Новочеркасском электродном заводе (Ростовская обл.) было запущено подобное производство. Статистики экологии и заболеваний на данной территории не имеем. Недостатки существующего производства учтены - существенно обновленные: конструкция оборудования (прежде всего реторт) и технология. Кроме этого в качестве газоочистного оборудования используются не циклоны (эффективность 80 – 85%), а двухступенчатая пылегазоочистка: 1. Котел – утилизатор (колонна испарительного охлаждения); 2. Электрофильтр. Суммарная эффективность системы более 95-98%. |
|  | Предусмотреть выделение средств на лечение онкологических заболеваний | Это задача государственного уровня, не имеющая отношения к данному производству. В настоящий момент не существует законодательства, позволяющего осуществлять финансирование государственных полномочий за счет средств частного бизнеса. |
|  | Расширить работы по экологическому мониторингу в зоне предполагаемого воздействия планируемого объекта и предприятий Саянского промузла на проектной стадии для получения в дальнейшем результатов для сравнительного анализа. | Экологический мониторинг может быть еще расширен в соответствии с заключениями государственной экспертизы всех разделов готового проекта нового комплекса. Действующая в настоящее время Программа мониторинга прошла государственную экспертизу и достаточна. |
|  | Нужно выслушать мнение всех (население Саяногорска). В какой форме – решать администрации (в том числе возможно проведение референдума) | Для выявления мнения населения были организованы общественные обсуждения предварительных материалов ОВОС. Мнение можно было выразить, предоставив свои замечания и предложения в письменном виде, а также непосредственно на общественных обсуждениях 8 февраля 2013 г. |